## Slide 1
CITiES
Calibrage et valIdation de modèles Transport – usagE des Sols
Dany Nguyen-Luong
Kick-off meeting - 22 janvier 2013 - Grenoble
SIMAURIF
Présentation

## Slide 2: Objet
Projet Predit de 2003 à 2008 puis ANR de 2009 à 2011
Simulation de l’interaction urbanisation-transports en Région île-de-France
Partenaires : Université de Cergy-Pontoise, LET, Pirandello Ing.
Financement Predit (MEEDM), DRIEA, RFF
ANR

## Slide 3: APPLICATIONS
Tangentielle nord (Predit)
Laser (Plainsudd)
Tangentielle sud-ouest (Plainsudd)
Prolongement du T3 (Plainsudd)

## Slide 4
2026
Occupation du sol ?
Répartition spatiale de la population ? des emplois ?
Prix de l’immobilier ?
1900
1960
2000

## Slide 5: UrbanSim : LAND USE MODEL 4 sous-modèles principaux
Model Coordinator
Macro- Economic Model
Control Totals
Travel demand model
Travel Model Outputs
Scenario Assumptions
User Specified Events
Accessibility Model
Mobility Tables
Development Model
Export Model
Transition Models
Household Location choice Model
Land Price Model
Data Store
ASCII Output Files
GIS Visualization
t.2
t.4.1
t.6
t.1
t.3
t.5
t.7
Job Location choice Model
t.4.2
Source : Urbansim user’s guide

## Slide 6: Calage et simulation
Calage
Simulation
Année de
base :
1990
Année de calage :
1999
Année de prévision :
2026

## Slide 7: Rétroaction entre UrbanSim et Davisum-METROPOLIS
Importation des populations, emplois, … dans la BD de Davisum
Exécution de Davisum
(5 étapes)
(pas de 3 ans)
Importation des logsums et des temps généralisés dans la BD d’UrbanSim
Exécution d’UrbanSim (pas d’1 an)
Rétroaction annuelle
de 1990 à 1999 puis
De 1999 à 2026

## Slide 8: Données de calage
Exemples :
EGT (1976,1983,1991,2001)
Données détaillées sur environ 11000 ménages (dont le revenu). Maillage de 300 m de côté
RGP (1990 et 1999). Unité géographique : îlot INSEE
EVOLUMOS : BD de l’évolution du MOS (1982, 1990, 1994, 1999). Unité géographique : îlotmos
Enquête Régionale Emplois géolocalisée (1997 and 2001) Unité géographique : point
Base de données des Notaires géolocalisée
…

## Slide 9: PRINCIPE D’URBANSIM
Les sorties d’un sous-modèle sont être les entrées d’un autre sous-modèle.
Conséquences :
Il faut travailler avec des bases de données d’estimation communes à tous les sous-modèles
Les modèles sont interdépendants. Urbansim ne peut pas tourner si un sous-modèle n’est pas paramétré.

## Slide 10: Estimation de chaque sous-modèle
 | Modèle | Type
 | Modèle de choix de localisation résidentielle | MNL
UrbanSim | Modèle de choix de localisation des emplois | MNL
 | Modèle de choix de localisation de projet urbain (ex évolution du MOS) | MNL
 | Modèle de prix de l’immobilier | Régression linéaire
 | Génération | Equations
Davisum | Distribution | Modèle gravitaire
 | Modèle de choix modal | MNL
 | Affectation | Multi-chemins

## Slide 11: INTERACTION ENTRE LES SOUS-MODELES
Modèle de localisation des ménages
P(m, i, n) = f(Xm, Améi, Acci, Prix_resi)
Exemple : parmi les variables Améi,
nb emplois de services à la personne
Modèle de localisation des emplois
P(e, i, n) = g(Xe, Aggloi, Acci, Prix_immoi)
Exemple : un des secteurs d’emplois = services à la personne, et parmi les variables Aggloi, densité de ménages
Variable d’accessibilité (logsum):

## Slide 12: CALAGE GLOBAL
Assemblage de tous les sous-modèles calés séparément
Enchaînement (script Python)– exécution
Calage global
… PUIS SIMULATIONS
Construction des scénarios
Simulations
Sorties d’indicateurs, cartographie